ООО «Производственная  Фирма «Средства малой механизации»

Адаптер АМ-2

для мотоблоков

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

г. Чебоксары-2010 г.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Адаптер АМ-2 (далее адаптер), предназначен для проведения с/х работ на личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) при помощи мотоблоков с различными навесными орудиями.

Адаптер не должен использоваться на дорогах и магистралях с интенсивным движением автотранспорта.

Адаптер может агрегатироваться с мотоблоками мощностью свыше 4 кВт.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИКИ

| Рабочая скорость движения, км/час, не более | 3 |
| --- | --- |
| Габаритные размеры (дл х шир х выс) мм | 1600х750х1270 |
| Дорожный просвет, мм , не менее | 275 |
| Давление в шинах, мПа (кгс/кв. см) | 0,2(2) |
| Колея колес, мм | 650 |
| Масса, кг | 55 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Адаптер АМ-2 | 1 шт. |
| --- | --- |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |

4. ТРЕБОВАНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед эксплуатацией адаптера  в сцепке с мотоблоком необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством и руководством по эксплуатации мотоблока.   Невыполнение требований по технике безопасности ведет к травматизму!

Перед эксплуатацией провести  осмотр мотоблока и адаптера.   Внимательно проверить:

а) надежность соединения адаптера с мотоблоком;

б) работу тормозов;

в) затяжку гаек колес и оси;

г) давление в шинах.

3АПРЕЩАЕТСЯ:

а)  допускать к работе детей до 14 лет,

б)  ездить по магистралям, шоссе и дорогам общего пользования;

в)  превышать скорость движения;

г)   работать в условиях ограниченной видимости;

д) проводить техобслуживание адаптера с навешенными
орудиями и(или) работающем двигателе мотоблока.

5. УСТРОЙСТВО АДАПТЕРА

Адаптер состоит из следующих основных узлов:

Рама, колеса, прицепной узел, сиденье, тормозная педаль с механизмом  торможения, педаль фиксации навесного механизма, рычаг подъема/опускания навесного механизма, подножка, механизм для навески с/х орудий.

Рис. 1.

Рама представляет собой трубу прямоугольного сечения с приваренными по концам осями для крепления ступиц колес, которые посажены на двух подшипниках качения каждая. К ступицам  крепятся диски колес.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Установить адаптер горизонтально на подножке.

Навесить необходимое для работы оборудование и  отрегулировать его положение посредством тяги согласно условиям регулировки на навесное оборудование. Опускание и поднятие навесного механизма происходит посредством рычага подъема/опускания, а  фиксация положения механизмом фиксации, соединенного с левой педалью.

Сложить  подножку и присоединить адаптер к мотоблоку посредством прицепного узла, зафиксировав соединение шкворнем мотоблока.

Далее руководствоваться  требованиями по эксплуатации мотоблока.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Выполнение мероприятий по техническому обслуживанию должно обеспечивать постоянную готовность изделия к использованию по прямому назначению.

Необходимо один раз в год (или по необходимости) разобрать ступицу,  осмотреть, очистить подшипники, смазать их полость смазкой солидол УС-1 и собрать в обратном порядке.

Регулировку тормозов производить изменением длины тяги с помощью фиксатора  - по мере необходимости;

Периодически, перед работой и во время работы проверять наличие и натянутость крепежных деталей, шплинтов. При ослаблении крепежа - подтянуть.

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Перед длительным хранением узлы и детали тщательно очистить, заменить детали, требующие ремонта, места со стертой или сколотой краской подкрасить.

Адаптер с приспущенными шинами поставить на хранение в помещение или под навес на подставках.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу адаптера при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортирования, указанные в данном руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи.

При обнаружении дефектов в период гарантийного срока, предприятие-изготовитель обязуется бесплатно заменить или отремонтировать вышедшие из строя узлы, если дефект произошел по вине предприятия-изготовителя.

В случае обнаружения дефекта, покупателю необходимо обратиться по адресу:  428018,   Чебоксары,   ул. Дегтярева,    д.34,   ООО   ПФ «СММ», тел/факс (8352)   58-62-38.

При предъявлении рекламации необходимо приложить: «Свидетельство о приемке» и указать точный почтовый адрес.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности в случае:

- несоблюдения условий эксплуатации, правил хранения и транспортирования;

- отсутствия в «Свидетельстве о приемке» штампа предприятия — изготовителя.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Адаптер АМ-2   признан годной к эксплуатации.

Дата выпуска_____________

М.П.

Представитель ОТК__________