ООО «Производственная Фирма «Средства малой механизации»

ГРАБЛИ ПОПЕРЕЧНЫЕ

для

МОТОБЛОКОВ

ГПМ-1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

И

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

г. Чебоксары – 2011 г.

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Инструкция содержит описание и правила эксплуатации граблей поперечных для мотоблоков (далее грабли).

1.2.  Грабли предназначены для сгребания скошенной массы трав шириной захвата 2м.

1.3. Грабли могут агрегатироваться  с мотоблоками мощностью двигателя не менее 6  л.с. и   использованием  адаптера АМ-2.

1.4.  Комплект поставки содержится в комплектовочной ведомости.

  - При получении агрегата необходимо тщательно ее осмотреть, проверить комплектность и произвести сборку согласно данной инструкции.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Наименование показателей качества и единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- |
| Тип | Навесная |
| Ширина захвата, м | 2 |
| Рабочая скорость, км/час | 3 |
| Транспортная скорость, км/час | 5 |
| Масса конструкционная, кг | 88+/-1 |
| Габаритные размеры грабель с адаптером АМ-2: |
| - длина, мм | 2300+/-30 |
| - ширина, мм | 2000+/-10 |
| - высота, мм | 1270+/-20 |
| Обслуживающий персонал, чел. | 1 |
| Количество зубьев, шт. | 28 |
| Привод грабельного аппарата | Вручную, через систему рычагов |
| Потери, % | 3 |

3. Устройство и принцип работы граблей

3.1.	 Грабли состоят из следующих основных узлов (рис.1): балка грабельная с зубьями , рама с механизмом сбрасывания сена , система рычагов для подъема/опускания балки грабельной, противовесов.

3.2.	 Адаптер АМ-2 для мотоблоков является неотъемлемой  частью граблей. Навесной механизм (см. руководство по эксплуатации адаптера АМ-2) должен быть снят с адаптера на время работы с граблями.

3.3.	 Технологический процесс осуществляется следующим образом: адаптер присоединяется к прицепной скобе мотоблока, оператор управляет сцепленным агрегатом сидя на сиденье адаптера. При движении агрегата по прокосу, зубья грабельного аппарата перемещают скошенную массу по стерневой основе поля, собирая в валок.  Когда зубья грабельного аппарата наберут определенный объем, оператор переводит рукоятку подъема/опускания механизма адаптера вперед - грабельный аппарат с зубьями поднимается, и очистительные прутки сбрасывают скошенную массу с зубьев. После сбрасывания валка рукоятка подъема/опускания переводится  назад  для дальнейшей работы.

4. СБОРКА, Подготовка к работе

4.1. Грабли отгружаются предприятием-изготовителем частично собранными: со снятыми зубьями, очистительными прутками  для удобства транспортировки.

4.2. Перед началом сборки необходимо (для облегчения последующего процесса сборки):

а) снять пальцы с шарнирных узлов и штырь транспортного положения с кронштейна (см. рис.5) и разъединить балку грабельную от рамы;

б) разъединить элемент системы рычагов от кронштейна (поз.12, рис.6)

4.3. Присоединить адаптер к мотоблоку.

4.4. Снять с адаптера навесной механизм (см. руководство по эксплуатации адаптера АМ-2).

4.5. Присоединить раму граблей на адаптер так, как показано на рис.2: сначала узлы 1 и 2 (пальцы для фиксации  входят в комплект адаптера), затем – 3 и 4 (пальцы поставляются с граблями).

4.6. Зафиксировать пальцы шплинтами, установив предварительно шайбы.

4.7. Собрать на раме (рис.3) прутки очистительные в количестве 6 шт., зафиксировать их гайками М8 с гровером.

4.8. Надеть на прутки кронштейны-хомуты в количестве 6 шт. Пропустить через них пруток поперечный. Зафиксировать пруток поперечный и прутки очистительные болтами  М8х20, установленными на кронштейнах-хомутах (6шт.).

4.9.	Грабельная балка с зубьями является основным рабочим узлом граблей (рис.4).

4.10. На балку грабельную (поз.5) установить при помощи зубодержателей (поз.7) и крепежа (болт М10х25,шайба,гровер,гайка – поз.8) зубья в количестве 28 шт. (поз.6).

4.11. Втулки  (поз. 9),  приварены на балку грабельную  и служат для крепления противовесов.

4.11. Соединить раму и балку грабельную при помощи пальцев в шарнирных узлах (рис.5.,поз.11).

4.12. Зафиксировать пальцы шплинтами, установив предварительно шайбы.

При транспортировке граблей к месту прокоса и  обратно, необходимо зафиксировать балку грабельную в транспортном положении на специальном кронштейне с помощью штыря (рис.5, поз.10).

Соединить систему рычагов согласно позициям, указанным на рис. 6.

(Палец для фиксации рычага  поз. 14. рис.6. входит в комплектацию адаптера АМ-2).

Вставить 2 противовеса в специальные втулки на грабельной балке (поз. 15. рис.6) и зафиксировать их пальцами со шплинтами.

Грабли готовы для работы.

5. Принцип эксплуатации

5.1. Присоединить адаптер АМ-2 с граблями к мотоблоку.

5.2. Привести грабли в транспортное положение: поднять до упора балку грабельную, и зафиксировать штырем.

5.3. Запустить двигатель мотоблока. Проверить надежность работы узлов граблей.

5.4. Начать движение к месту прокоса, соблюдая Правила Дорожного Движения.

5.5. На месте прокоса привести грабли в рабочее состояние: отсоединить штырь транспортного положения.

5.6. Опустить грабельные зубья вниз до упора.

5.7. Начать рабочее движение.

5.8.Поднять зубья, как только сено будет собрано в  валок нужного объема.

Далее, повторять п.5.5.  – п.5.8.  до полного выполнения сеноуборочных работ.

При транспортировке граблей от места работы к месту  хранения, выполнить п.5.2.

Движение к месту хранения граблей осуществлять, соблюдая Правила Дорожного Движения.

6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Убедитесь в исправности граблей. Только после этого начинайте движение.

6.2. Не допускайте присутствие посторонних лиц в непосредственной близости от работающих граблей.

6.3. Производите техническое обслуживание, регулировку, очистку и устранение неисправностей граблей только при остановленном двигателе мотоблока.

6.4. Работайте на полях, очищенных от камней и кустарников.

6.5. При транспортировке граблей - произведите блокировку грабельной балки с зубьями при помощи специального штыря.

6.6. Производите транспортировку граблей со скоростью не более 5 км/час. На поворотах и при преодолении препятствий снижайте скорость до минимума.

7. правила хранения

7.1. Перед установкой на хранение должна быть проведена проверка технического состояния граблей. Проверьте визуальным осмотром состояние зубьев. При необходимости:погнутые - исправить, сломанные - заменить.

7.2. Очистить агрегат от грязи и растительных остатков.

7.3. Поврежденная окраска на деталях и узлах должна быть восстановлена путем нанесения лакокрасочного покрытия.

7.4. Грабли должны храниться в закрытом помещении или под навесом в перевернутом виде (зубья не должны находиться под механической нагрузкой). Хранение на открытом воздухе сокращает срок их службы.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу граблей при соблюдении потребителем требований эксплуатации, транспортирования и хранения, предусмотренных настоящим руководством по эксплуатации.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев. Начало гарантийного срока исчисляется со дня продажи граблей через розничную торговую сеть, но не позднее 18 месяцев с даты изготовления.

8.3. При обнаружении дефектов в период гарантийного срока, предприятие-изготовитель обязуется бесплатно заменить или отремонтировать вышедшие из строя узлы, если дефект произошел по вине предприятия-изготовителя.

8.4. В случае обнаружения дефекта, покупателю необходимо обратиться по адресу:

428018,  Чебоксары, ул. Дегтярева,   д.34,   ООО   ПФ«СММ», тел/факс (8352)58-62-38.

8.5. Удовлетворение претензий по качеству изготовления граблей производится согласно действующими законодательными актами  РФ.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Грабли поперечные ГПМ-1 признаны годными к эксплуатации:

Дата выпуска	 ________________месяц/_______/ год.

Подпись лица,

ответственного  за приёмку 	________________/__________________/

М.П.

Комплектовочная ведомость

Свидетельство о продаже

Грабли поперечные для мотоблоков ГПМ – 1  проданы

«______» ______________________________201___г.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( наименование торговой организации )

Подпись продавца __________________/_______________________________/

М.П.

# Text boxes

| Название | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Система рычагов с крепежом | комплект | 1 |
| Пруток очистительный  10 с гайкой М8 и гровером  8 | шт. | 6 |
| Пруток поперечный  10 | шт. | 1 |
| Зуб грабельный ГА-1007 | шт. | 28 |
| Зубодержатель | шт. | 28 |
| Противовес | шт. | 2 |
| Палец для фиксации противовеса со шплинтом | шт. | 2 |
| Кронштейн-хомут с болтом М8х20 | шт. | 6 |
| Болт М10х25 | шт. | 28 |
| Гайка М10 | шт. | 28 |
| Шайба плоская  10 | шт. | 28 |
| Шайба гровер  10 | шт. | 28 |