ООО «Производственная Фирма «Средства малой механизации»

Сеялка мотоблочная

СМ-6

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

И

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

г. Чебоксары – 2012 г.

1. ВВЕДЕНИЕ

Сеялка мотоблочная  СМ-6 (далее сеялка) предназначена для сплошного (рядового) высева зерновых, овощных культур на приусадебных участках, в фермерских хозяйствах, в теплицах. Сеялка может агрегатироваться одним из 3 способов:

- с использованием адаптера АМ-2 и мотоблока (средней или тяжелой серии) – рекомендуется  при посеве не огороженных участков более 10 соток;

- с использованием только мотоблока - при посеве огороженных участков

до 10 соток;

- с использованием  человеческой силы (ручное использование) - при посеве огороженных участков до 5 соток, а также в теплицах.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Наименование показателей качества и единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- |
| Тип | Навесная |
| Ширина захвата, м | 0,9 |
| Ширина междурядий, см | 15; кратная 15 |
| Глубина заделки семян, см | 0÷6 |
| Рабочая скорость, км/час | 3 |
| Транспортная скорость, км/час | 5 |
| Производительность, соток/час | Около 25 |
| Количество сошников, шт | 6 |
| Емкость бункера, л | 40 |
| Масса, кг при навеске на адаптер при навеске на мотоблок при ручном использовании | 55±1 57±1 63±1 |
| Габаритные размеры, мм длина ширина высота | 770±10 1110±10 780±10 |
| Обслуживающий персонал, чел. при навеске на адаптер при навеске на мотоблок при ручном использовании | 2 (оператор и сеяльщик) 1 (оператор – сеяльщик) 3 (2 оператора и сеяльщик) |

3. Устройство и принцип работы СЕЯЛКИ

Основные сборочные узлы сеялки показаны на рис.1. На раму сеялки (рис.1.п.1) сверху устанавливается семенной бункер (рис.1.п.2) с высевающими аппаратами в сборе (рис.1.п.3). Привод на вал высевающих аппаратов осуществляется от приводного катка (рис.1.п.6), установленного внизу задней части рамы, через цепную передачу (рис.1.п.4). Балка с шестью сошниками (рис.1.п.5)  крепится к регулировочным пластинам рамы. Сеялка снабжена высевающими аппаратами катушечного типа. Из бункера семена самотеком поступают в приемные камеры высевающих аппаратов и заполняют пространство вокруг катушки. Вращающаяся катушка перемещает семена, запавшие в желобки, и часть семян, не попавшие в желобки, но расположенные вблизи ее ребер, в нижнюю часть корпуса и сбрасывает их в конце донышка в воронку семяпровода. Из воронки через прозрачный семяпровод семена поступают  к сошникам.

1 – рама; 2 – бункер; 3 – высевающий аппарат; 4 – цепная передача; 5 – балка с сошниками; 6 –приводной  каток; 7* – опорный каток; 8* – ручная тяга.

Примечание: Поз.7 и поз.8 устанавливаются при ручном способе агрегатирования сеялки.

- СБОРКА, Подготовка к работе.

Основные узлы ( поз.1 – поз.6, рис.1. ) смонтированы на сеялке предприятием-изготовителем. Потребителю необходимо:

- При ручном способе агрегатирования : установить опорный каток (поз.7;рис.1) и ручную тягу (поз.8;рис.1), закрепив их крепежом.

- При агрегатировании мотоблоком : установить кронштейн (рис.2); закрепить крепежом.                                                                   Присоединить мотоблок к установленному кронштейну и зафиксировать штырем. При разворотах в процессе высева, нужно пользоваться специальным крюком (рис.2).

- При агрегатировании адаптером АМ-2 : снять навесной  механизм и тягу с адаптера АМ-2 (см. руководство по эксплуатации адаптера АМ-2). Присоединить сеялку к адаптеру, как показано на рис.3. Зафиксировать штырями. Установить тягу, закрепив ее пальцами со шплинтами. Поз.7 и поз.8 (рис.1), а также кронштейн (рис.2) устанавливать не надо.

5.   эксплуатация

Перед посевом сошники выставляются на требуемую глубину высева.

Глубина высева одной и той же культуры в разных агротехнических зонах может отличаться.

Для установки оптимальной нормы высева семян необходимо, в зависимости от их вида и рекомендаций настоящей инструкции, подобрать ширину рабочей части катушек высевающих аппаратов (См. рис.5.).

Вправо, к «+», высев увеличивается, влево, к « - », - уменьшается. При высеве мелкосемянных культур, необходимо семена  смешивать с наполнителем (балластом). В качестве наполнителя можно использовать крупы, отруби, сухие древесные опилки, обжаренные семена растений. Например: при посеве моркови берется одна(1) часть семян моркови и три(3) части пшеничной крупы, все равномерно смешивается, ручка регулировки нормы высева смещается в сторону « - » до минимума.

Требуемый результат достигается опытным путем.

Запрещается использовать речной песок в качестве наполнителя.

- УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При транспортировке на  сеялке не должно быть посторонних предметов. Не рекомендуется транспортирование сеялки в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. Монтаж, техническое обслуживание, устранение неисправностей (если сеялка агрегатируется с мотоблоком), производить при остановленном двигателе  мотоблока.

7. правила хранения

Перед длительным хранением узлы и детали тщательно очистить.  Места со стертой или сколотой краской необходимо докрасить. Установить на подставки. Провести техобслуживание: смазать звездочки, цепь, втулки антикоррозийной смазкой. Хранить в закрытом помещении или под навесом.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу сеялки  при соблюдении потребителем требований эксплуатации, транспортирования и хранения, предусмотренных настоящим руководством по эксплуатации.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев. Начало гарантийного срока исчисляется со дня продажи сеялки через розничную торговую сеть, но не позднее 18 месяцев с даты изготовления.

8.3. При обнаружении дефектов в период гарантийного срока, предприятие-изготовитель обязуется бесплатно заменить или отремонтировать вышедшие из строя узлы, если дефект произошел по вине предприятия-изготовителя.

8.4. В случае обнаружения дефекта, покупателю необходимо обратиться по адресу:

428018,  Чебоксары, ул. Дегтярева,   д.34,   ООО   ПФ«СММ», тел/факс (8352)58-62-38.

8.5. Удовлетворение претензий по качеству изготовления сеялки производится согласно действующими законодательными актами  РФ.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в  конструкцию изделия, направленные на повышение качества и надежности изделия и не ухудшающие основные эксплуатационные параметры.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Сеялка мотоблочная  СМ-6 признана годной для эксплуатации:

Дата выпуска	 ________________месяц/_______/ год.

Подпись лица, ответственного  за приёмку 	________________/__________________/

М.П.

10.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Сеялка мотоблочная  СМ-6  продана

«______» ______________________________201___г.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( наименование торговой организации )

Подпись продавца __________________/_______________________________/

М.П.

Приложение 1

ПАМЯТКА.

Перед севом почва должна быть соответствующим образом подготовлена. Система подготовки почвы предусматривает комплекс воздействий на почву, включающий основную обработку, предпосевную и междурядную (послепосевную). Выбор операций  (боронование, культивация, фрезерование и т.д.)  зависит от высеваемой  культуры, типа почвы, срока посева, условий выращивания.

Ниже приводятся ориентировочные нормы высева и глубина высева некоторых культур.

| Культура | Норма высева, г/м² | Глубина высева*, см | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Свекла столовая | 1,2÷1,6 | 2÷3 |  |
| Чернушка | 6÷10 | 2÷3 |  |
| Морковь | 0,6÷0,8 | 2÷3 | Смешивать с наполнителем |
| Укроп | 2,5÷5,0 | 1÷2 |  |
| Редис | 1,5÷2,0 | 2÷3 |  |
| Шпинат | 2,0÷4,0 | 3÷5 |  |
| Горох | 15÷30 | 4÷6 |  |
| Петрушка на зелень | 0,5÷0,8 | 2÷3 | Смешивать с наполнителем |
| Перец сладкий на рассаду | 4,0÷5,0 | 1÷2 | В теплицах |
| Томат на рассаду | 10÷12 | 1÷2 | В теплицах |
| Фацелия | 0,8÷1,0 | 2÷3 | Смешивать с наполнителем |
| Донник | 1,5÷1,7 | 2÷3 | Смешивать с наполнителем |
| Синяк обыкновенный | 0,6÷0,8 | 1÷2 | Смешивать с наполнителем |
| Гречиха | 6÷9 | 4÷6 |  |
| Клевер | 1,2÷1,6 | 2÷3 | Смешивать с наполнителем |
| Эспарцет | 7÷10 | 3÷5 |  |
| Горчица белая | 1,0÷1,2 | 2÷3 |  |

* На легких песчаных почвах семена высевают на 1- 2 см глубже, чем на тяжелых глинистых.