5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Перед длительным хранением узлы и детали  тщательно очистить от грязи, смазать смазкой, места со стертой или сколотой краской  -  докрасить.

# 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

# Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу аппарата для внесения удобрений при соблюдении потребителем правильной  эксплуатации и  правил хранения.

Гарантийный срок эксплуатации-12 месяцев со дня продажи.

При обнаружении дефектов в период гарантийного срока, предприятие-изготовитель обязуется бесплатно заменить или отремонтировать вышедшие из строя узлы, если дефект произошел по вине предприятия-изготовителя.

В случае обнаружения дефекта, покупателю необходимо обратиться по адресу: 428018 Чебоксары, Дегтярева, 34

т. (8352) 58-62-38,  ООО «ПФ «СММ».

При предъявлении рекламации необходимо приложить «Свидетельство о приемке», т.е. данный паспорт, и указать точный почтовый адрес с контактным телефоном.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности в случае:

- несоблюдения условий эксплуатации и правил хранения;

- отсутствия в «Свидетельстве о приемке» штампа предприятия - изготовителя.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию изделия, не влияющее на основные эксплуатационные параметры.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Аппарат для внесения удобрений  малогабаритный  признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска_____________

М.П.

Представитель ОТК__________

ООО «Производственная фирма

«Средства малой механизации»

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Аппарат для внесения удобрений ( далее АВУ ), малогабаритный, устанавливается на сажалку согласно рис. 1.   АВУ позволяет одновременно с посадкой семенных клубней картофеля вносить комплексные минеральные удобрения непосредственно в почву под клубни. Рассчитан на  внесении 10 - 15 гр. минеральных удобрений на 1 клубень.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм             240х185х240

Вес, (не более) кг					             2

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

АВУ							   1 шт.

Руководство по эксплуатации                                                   1 шт.

Ремень Z(0) -  1213					   1 шт.

Ведущий шкив 						   1 шт.

Ведомый шкив						   1 шт.

Кожух 							   1 шт.

Крепеж							   1 шт.

АВУ (рис.1 , поз. 4)  состоит из корпуса с бункером,  крышки корпуса,

высевающей катушки с осью.

4. ПОРЯДОК МОНТАЖА АППАРАТА НА САЖАЛКУ

1. Сажалка устанавливается так, чтобы приводные колеса вращались свободно.

2. Снять левое приводное колесо с вала сажалки.

3. Установить ведущий шкив 1 (рис.1)  на вал сажалки. Установить на место колесо.

4. Просверлить 2 отверстия ø 6,5 мм  с отступом,  спереди на 75 мм и сверху на 15 мм,  на семяпроводе по бокам  (см. рис. 2).

5. Просверлить 1 отверстие ø  10  мм спереди семяпровода в центре, с отступом сверху на 15 мм  (см. рис. 2) .

6. Завальцевать резьбовую втулку в отверстие ø 10  мм (см. рис. 2) .

7. Установить аппарат на сажалку согласно рис.1 и закрепить тремя болтами М6.

8. Установить на ось аппарата ведомый шкив 2 (рис.1)  - ведущий и ведомый шкивы устанавливаются соосно по канавкам шкивов.

9. Отрегулировать натяжение ремня 3 (рис.1), затянув болты М6.

Рис. 1

- ведущий шкив; 2- ведомый шкив; 3- ремень; 4- АВУ

Рис.2

# Text boxes

Аппарат для внесения удобрений АВУ  - 1

(Туковысевающий аппарат)

Паспорт.

Руководство по эксплуатации.

г. Чебоксары - 2010

г. Чебоксары 5. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К Р

АБОТЕ

1

ООО «Производственная  Фирма  «Средства малой механизации»