ООО «Производственная фирма «Средства малой механизации»

Переходник

к мотоблоку «АГРО» ПМБ—1

г. Чебоксары

Внимание!

Перед включением Переходника к мотоблоку «АГРО» ПМБ—1

(далее  Переходник ПМБ – 1) ознакомьтесь  с настоящим Руководством по эксплуатации, а также изучите Требования  безопасности и Указания по эксплуатации.

1. Общие сведения и назначение

Переходник ПМБ – 1 является навесным механизмом к мотоблоку “Агро’’. Предназначен для использования  навесных  оборудований мотоблоков «МБ», «Каскад», «Кадви» и т. д.

При помощи Переходника ПМБ – 1 можно пользоваться:

- навесной роторной косилкой КН. – 1.1;

- роторной косилкой ‘‘Заря’’;

- водяным насосом;

- кормодробилкой;

- строгальным станком.

2. Технические данные

| Габаритные размеры не более, мм: | длина 430, ширина 260, высота 310; |
| --- | --- |
| Масса должна быть не более | 17 кг |
| Число оборотов рабочего органа при вращении от ведущего вала мотоблока «Агро | 1:1 |
| Ремень, применяемый в Переходнике ПМБ–1 | 1180 А. |

3. Устройство Переходника ПМБ – 1 и его подготовка к работе

Переходник ПМБ – 1 состоит из следующих основных частей:

- корпуса, (поз. 1);

- вала с корпусом, (поз. 2),  для фиксации Переходника ПМБ – 1 на мотоблок «Агро»;

- защитного кожуха, (поз. 3), для шкива;

- кронштейна, (поз 4), для установки навесных оборудований.

При установке Переходника ПМБ – 1 на мотоблок «Агро», необходимо вставить вал с корпусом (поз. 2) в корпус вала отбора мощности мотоблока «Агро» застопорить их шкворнем с фиксатором. Установить на кронштейн (поз. 4) навесное оборудование с последующим соединением ремнем шкива Переходник ПМБ – 1и шкив навесного оборудования. Натяжение ремня регулируется  перемещением фиксатора на кронштейне (поз. 4).

Дальнейшими действиями по эксплуатации Переходника ПМБ – 1 необходимо руководствоваться паспортами на навесное о6орудование.

Рисунок 1.

- корпус;

- вал с корпусом  для фиксации Переходника ПМБ – 1на мотоблок «Агро»;

- защитный кожух шкива;

- кронштейн для установки навесных оборудований;

- паз для фиксации.

4. Техника безопасности

- Установку Переходника ПМБ – 1на мотоблок «Агро» производить при остановленном двигателе.

- Обязательно закрепить Переходник ПМБ – 1 шкворнем с фиксатором в специальный паз (поз. 5), [смотри рисунок 1].

- Запрещается работать без защитного кожуха (поз. 3).

5. Техническое обслуживание

Периодически проверять затяжку крепежных деталей.

Периодически смазывать шприц — масленкой шестерни и подшипники.  Для

смазки необходимо применять ЛИТОЛ 24 ГОСТ 21150.

6. Комплект поставки

Переходник ПМБ – 1 в сборе.

Руководство по эксплуатации.

7. Свидетельство о приемке

Переходник ПМБ – 1 соответствует конструкторской документации и

признан годным для эксплуатации.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует работу Переходника ПМБ – 1 в течение 12 месяцев с момента продажи через розничную торговую сеть. При обнаружении дефекта в период гарантийного срока, изготовитель обязуется безвозмездно заменять и ремонтировать вышедшие из строя детали, если  дефект произошел по вине изготовителя.

В случае обнаружения дефекта при работе Переходника ПМБ – 1, покупателю необходимо обратиться по адресу:

428018 г. Чебоксары, ул. Дегтярева , дом 34, тел. (8352) 44-55-10